## Slide 1: Montagem chapéus de esparto

## Slide 2: Introdução
O presente PowerPoint serve para ajudar a perceber o processo de montagem dos chapéus de esparto, não sendo o mesmo vinculativo a todas as situações podendo o instalador optar por diferentes materiais e ferramentas tendo em conta o local (em termos de solo) da instalação.
Está dividido em 6 fases sendo elas:
1-Furo / Base
2-Fixação da estrutura ao poste
3-Montagem da mesa ( opcional )
4-Fixação do poste
5-Fixação da cobertura á estrutura
6-Apresentação final

## Slide 3: 1ª FASE Furo
Profundidade mínima de 50cm (consoante o solo), utilização de um tubo ,abre buracos ,enxada ,pá para efetuar furo, dependendo do solo

## Slide 4: Ferramentas manuais para abrir furo

## Slide 5: 2 ª FASE Montagem Estrutura no Poste
Fixação da estrutura ao poste
Pormenor da fixação da estrutura ao poste
  Encaixe
  Fixação Superior
  Fixação Lateral

## Slide 7: Armação
Estrutura de ferro galvanizada com 1.72m de diâmetro e 50cm de altura, com 10 raios e 5 círculos e 3 pontos de fixação

## Slide 8: Poste
Poste de pinho tratado em autoclave com garantia dada pelo fabricante de 20 anos contra apodrecimento natural, com 3m de comprimento e 8cm de diâmetro.

## Slide 9: 3 ª FASE Montagem da Mesa ( opcional )
Colocar a mesa antes de colocar o poste dentro do furo / base
Ficção com 4 parafusos

## Slide 10: Mesas
Mesas envernizadas com verniz marítimo
Pinho Natural
Contraplacado marítimo
Cor: Mogno
Feitas por medida
Diâmetro – 40cm
Diâmetro – 62cm

## Slide 11: 4 ª FASE Colocação Poste
Utilização do nível e das cunhas para aprumação do poste (aplicadas com o martelo).

## Slide 12: Montagem Poste – Móvel
BASE

## Slide 13: Montagem Poste Fixo
AREIA

## Slide 14: Montagem Poste Fixo
LAGE ALVENARIA
RELVA

## Slide 15: 5 ª FASE Cobertura de Esparto
Colocar cobertura sobre estrutura metálica

## Slide 16: A Cobertura deve ser montada com a parte lisa para dentro
Vista Vista
Exterior Interior

## Slide 17: Fixação da cobertura através de corda
4 pontos de costura entre raios no arco exterior

## Slide 18: Fixação da cobertura através de Braçadeiras
20 braçadeiras por estrutura
2 braçadeiras entre raios no arco exterior

## Slide 19: Localização das braçadeiras
Assinaladas a vermelho
Apontar as 20 braçadeiras e só no fim aperta-las para possibilitar ajustes

## Slide 20: Localização das braçadeiras na cobertura de esparto
Aproximadamente na 4ª fiada a contar da extremidade como mostra foto
Colocadas pelo interior

## Slide 21: 6 ª FASE Apresentação Final